Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Наименование объекта закупки:

Капитальный ремонт покрытия территории перед входной группой государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак».

## Место выполнения работы:

## 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

## Условия выполнения работ:

## Подрядчик обязан выполнить собственными силами и средствами все Работы в соответствии с условиями Договора, техническим заданием Заказчика. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

## Сроки выполнения работ:

## С момента подписания Договора и не позднее 30 ноября 2016 года. Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ.

## Классификация работ по ОКПД 2: 42.11.20.000.

## Классификация работ по ОКВЭД 2: 42.11.

## Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора).

## При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

## 1. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) применяются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производителя, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при  выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.

## 2. В случае, если в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к проекту гражданско-правового договора) установлены требования к участникам  закупки, считать их действительными.

Описание объекта закупки.

1. Покрытие территории перед входной группой – элемент благоустройства территории, служащий для доступа детей-пациентов к входной группе здания санатория.

2. Цель работ:

2.1. Разборка имеющихся асфальтобетонных покрытий и оснований и вывоз за пределы территории санатория.

2.2. Устройство покрытий из плит бетонных тротуарных (брусчатка). Размеры, форма и цвет плит бетонных тротуарных в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

3. Требования к участникам закупки:

Работы выполняются силами Подрядчика, из материалов Заказчика.

Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и т.д. и т.п.

- обеспечивать за свой счет транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- обеспечивать выполнение работ с соблюдением графика производства работ;

- обеспечивать выполнение работ с сохранением целостности прилегающих газонов, травяного покрытия и других зеленых насаждений, в случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зеленые насаждения за свой счет;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды  и о безопасности строительных работ;

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками норм действующего законодательства Российской Федерации.

4. Требования к покрытию:

4.1. Плиты бетонные тротуарные (брусчатка) должны соответствовать требованиям ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия».

4.2. Камни бортовые должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

4.3. Песок природный для строительных работ средний должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

4.4. Щебень из гравия для строительных работ должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Все разрешения и сертификаты должны быть на русском языке.

5. Требования к выполняемой работе.

5.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 01.06.2015 № 336н «Правила по охране труда в строительстве».

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

5.2. Качество выполняемых подрядчиком всех работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм и правил (СаНПиН), технических условий (ТУ), регламентов, ремонтно-строительных/ремонтных норм и других нормативных документов, относящихся к предмету Договора.

6. Обеспечение подрядчиком в ходе выполнения работ на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с действующими СН и П, исключающих причинение травм пациентам и работникам  заказчика.

7. Предусматриваемые в заявках объемы работ должны соответствовать составу и объемам  работ, указанным в ведомости объема работ.

8. Предусматриваемые для устройства покрытия материалы  должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)  и изготовленными не ранее 2016 года

9. Поставка материалов являются обязанностью подрядчика (исполнителя).

10. Сметная документация по заявленной победителем запроса котировок цене должна быть составлена базисно - индексным методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса  по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ.

11. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников подрядчика до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других обязательных платежей.

12. Срок предоставления подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ не менее 60 месяцев.

# УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур

г. Стерлитамак»

Р.С. Галимова

«        »                                   2016 года

# Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт покрытия территории перед входной группой

государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей  Нур города Стерлитамак»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,452 |  |
| 2 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,497 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2485 |  |
| 4 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8, фракция 20-40 мм | м3 | 24,85 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2485 |  |
| 6 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 25,85 |  |
| 7 | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 покрытия | 0,67 |  |
| 8 | Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм | м2 | 67 |  |
| 9 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 4,3 |  |
| 10 | Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм | м2 | 430 |  |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,824 |  |
| 12 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91) | Штук | 83 |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 77 |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км 1 класс груза | 1 т груза | 77 |  |

Составила        								     Н.О. Майсурадзе

СОГЛАСОВАНО

Р.Р. Абдулина

М.Х. Рамазанова

Г.Р. Курбангулова