Приложение № 1 к извещению о закупке

у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей

Техническое задание

Наименование объекта закупки:

Текущий ремонт по замене радиаторов системы отопления в здании государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (далее - ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»).

Основание для производства работ: план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак») на 2016 год.

Заказчик: ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак». Место нахождения объекта: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

Подрядчик: Определяется Заказчиком по результатам закупки у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей.

Вид работ:

Текущий ремонт. Код работ по ОКПД 2: 43.22.12.190 «Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки».

## Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), проекте гражданско-правового договора (Приложение № 3 к извещению о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей)

## При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

## 1. Наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о наличии соответствующего свидетельства).

## 2. В случае, если в техническом задании (Приложение № 1 к извещению о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей), применяются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения материалов и оборудования (страна) или наименование производителя, а также требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при  выполнении работ), то такие требования или указания считать действительными.

Описание объекта закупки.

1. Отопление - искусственное нагревание помещения в холодный период года для компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/год.

2. Система отопления должна обеспечивать в отапливаемых помещениях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур» нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчетных параметров наружного воздуха.

Система отопления представляет собой отопительные приборы, трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения, соединительные элементы для труб, запорная арматура и т.п., которая должна обеспечивать в отапливаемых помещениях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур» нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчетных параметров наружного воздуха.

3. Цель работ - демонтаж имеющейся старой системы отопления и монтаж новой системы отопления с заменой чугунных радиаторов на биметаллические радиаторы.

4. Требования к участникам закупки:

4.1. Качественное выполнение подрядчиком всех работ в соответствии с действующими ГОСТ, СП, СН и П, техническими условиями (СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер») и иными нормативными документами, регламентирующими качество работ, действующими на момент выполнения работ и обеспечивающими нормальную эксплуатацию трубопровода.

5. Требования к  монтируемой системе отопления - отопительным приборам, трубопроводам систем внутреннего теплоснабжения, соединительным элементам для труб, запорной  арматуре и т.п. и материалам:

5.1. Система отопления должна обеспечивать в отапливаемых помещениях ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур» нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода круглосуточно, бесперебойно, в пределах расчетных параметров наружного воздуха, в соответствии с  расчетным давлением в сети.

5.2. Отопительные приборы, трубы, соединительные элементы для труб, места их соединений должны выдерживать расчетное давление в сети, не иметь протечек.

5.3. Краны, вентили и прочая запорная арматура должны открываться-закрываться без излишних усилий, рывков  и заеданий и обеспечивать плавное открывание и закрывание потока теплоносителя.

5.4. Отопительные приборы, трубы, запорная арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем теплоснабжения, должны соответствовать требованиям СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), ГОСТов, ТУ, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке, в обязательном порядке должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты.

Применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для использования в системе отопления.

Все разрешения и сертификаты должны быть на русском языке.

5.5. Для монтажа должны быть использованы отопительные приборы, трубы, соединительные элементы для труб, запорная арматура и материалы следующих наименований и изготовителей:

5.5.1. Трубы из полипропилена (РРR-C) армированные алюминием, указанные в пунктах 7, 14, 21 ведомости объемов работ – изготовитель «Formul Kalp Plastik Ltd. Sti», Mermerciler Sanayi Sitesi 8. Cadde No. 15 Beylikduzu, Istambul, Турция. Телефон: + 90-212-876-12-60. Соответствие ГОСТ 32415-2013.

5.5.2. Краны шаровые, муфты, тройники, угольники, обводные колена, фиксаторы для арматуры из полипропилена (РРR-C) указанные в пунктах  8-11, 15-18, 22-26, 32-36 ведомости объемов работ  – изготовитель «Berke Plastik Sanayi ve Tikaret A.S.», Ataturk Man. Erzingan Cad. No: 24 Atasehir, Istambul, Турция. Телефон/факс: + 90-264-373-67-92. Соответствие ГОСТ 32415-2013.

5.5.3. Отопительные приборы - радиаторы биметаллические «RIFAR A 500», указанные в пункте 31 ведомости объемов работ – изготовитель ЗАО «РИФАР», адрес: Российская Федерация, 462630, Оренбургская область, г. Гай, Технологический проезд, 18. Соответствие ГОСТ 31311-2005. Имеются в наличии у Заказчика.

5.5.4. Трубки из вспененного синтетического каучука «Армафлекс» и трубки из вспененного полиэтилена «Термафлекс», указанные в пункте 37 ведомости объемов работ – марок «Тилит Супер», «Тилит Супер Протект», «Тилит Блэк Стар», «Тилит Блэк Стар Сплит», изготовитель Закрытое акционерное общество «Завод информационных технологий «ЛИТ», Российская Федерация, 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 1. Телефон: (48535) 6-67-43, факс: (48535) 3-22-66. Соответствие ТУ 2244-069-04696843-2003.

5.5.5. Плитки керамогранитные, размером 300х300х8 мм, указанные в пункте 54 ведомости объемов работ – соответствие ГОСТ 6787-2001.

6. Требования к монтажу и подготовке к работе.

Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СН и П 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

7. Обеспечение подрядчиком в ходе выполнения работ на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с действующими СН и П, исключающих причинение травм пациентам и работникам  заказчика.

8. Предусматриваемые в заявках объемы работ должны соответствовать составу и объемам  работ, указанным в ведомости объема работ.

9. Предусматриваемое к монтажу оборудование, материалы  должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не ранее 2016 года выпуска.

10. Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика (исполнителя).

11. Сметная документация по заявленной победителем запроса котировок цене должна быть составлена базисно-индексным методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса  по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ.

12. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и работников подрядчика до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других обязательных платежей.

13. Срок предоставления подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ не менее 60 месяцев.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт по замене радиаторов системы отопления в здании ГАУЗ РБ «Санаторий для детей НУР г. Стерлитамак»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Отопление |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,19 | ТЕРр65-19-1 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | ТЕРр65-1-1 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,56 | ТЕРр65-1-2 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (регистры) | 100 м трубопровода | 0,63 | ТЕРр65-1-3 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,87 | ТЕР16-04-002-01 |  |
| 6 | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм | 10 м | -7,821 | ТССЦ-507-2970 |  |
| 7 | Труба из полипропилена: PN 25/20 | м | 78,21 | ТССЦ-507-3366 |  |
| 8 | Фиксатор для арматуры пластиковый | 100 шт. | 0,87 | ТССЦ-302-1464 |  |
| 9 | Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: 20 (2,0) мм | 10 шт. | 6,6 | ТССЦ-507-4505 |  |
| 10 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | 10 шт. | 6,4 | ТССЦ-507-3173 |  |
| 11 | Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2 | шт. | 58 | ТССЦ-301-1313 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,32 | ТЕР16-04-002-02 |  |
| 13 | Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм | 10 м | -2,973 | ТССЦ-507-2971 |  |
| 14 | Труба из полипропилена: PN 25/25 | м | 29,73 | ТССЦ-507-3367 |  |
| 15 | Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: 25 (2,3) мм | 10 шт. | 3,8 | ТССЦ-507-4506 |  |
| 16 | Фиксатор для арматуры пластиковый | 100 шт. | 0,48 | ТССЦ-302-1464 |  |
| 17 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм | 10 шт. | 2 | ТССЦ-507-3287 |  |
| 18 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | 10 шт. | 2,6 | ТССЦ-507-3174 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0,91 | ТЕР16-04-002-06 |  |
| 20 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -8,609 | ТССЦ-507-0592 |  |
| 21 | Труба из полипропилена: PN 25/63 | м | 86,09 | ТССЦ-507-3371 |  |
| 22 | Фиксатор для арматуры пластиковый | 100 шт. | 0,85 | ТССЦ-302-1464 |  |
| 23 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63х2" | 10 шт. | 1,2 | ТССЦ-507-5040 |  |
| 24 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм | 10 шт. | 4,2 | ТССЦ-507-5012 |  |
| 25 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм | 10 шт. | 4 | ТССЦ-507-3291 |  |
| 26 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 75 мм | 10 шт. | 1,6 | ТССЦ-507-3177 |  |
| 27 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 1 | ТЕРр66-26-2 |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР16-05-001-03 |  |
| 29 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 | ТЕР16-07-003-06 |  |
| 30 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 24 | ТЕР16-07-003-03 |  |
| 31 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,44 | ТЕР18-03-001-02 |  |
| 32 | Кронштейны для радиаторов стальных марки КР1-РС | компл. | 29 | ТССЦ-301-1225 |  |
| 33 | Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): с наружной резьбой, размером 3/4" | 10 шт. | 2,9 | ТССЦ-507-4764 |  |
| 34 | Муфта "Фузиотерм", диаметром: 20 мм | 10 шт. | 5,8 | ТССЦ-507-2995 |  |
| 35 | Пробки радиаторные | шт. | 116 | ТССЦ-301-1308 |  |
| 36 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 29 | ТЕР18-07-001-05 |  |
| 37 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 9,1 | ТЕР26-01-017-01 |  |
| Раздел 2. Восстановительные работы после демонтажа и монтажа системы отопления |
| 38 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,273 | ТЕРр63-7-5 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,463 | ТЕРр61-2-7 |  |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,19 | ТЕРр61-1-9 |  |
| 45 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 182,4 | ТССЦ-402-0077 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 | ТЕР15-04-005-05 |  |
| Раздел 3. Полы |
| 50 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,076 | ТЕРр57-2-3 |  |
| 51 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,076 | ТЕРр57-2-4 |  |
| 52 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,076 | ТЕР11-01-047-01 |  |
| 53 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -7,752 | ТССЦ-101-4486 |  |
| 54 | Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, коричневые | м2 | 7,752 | ТССЦ-101-5573 |  |
| Раздел 4. Канализация |
| 55 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 комплект | 0,1 | ТЕР17-01-001-22 |  |
| 56 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,16 | ТЕР16-04-001-01 |  |
| 57 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | ТЕР16-07-004-01 |  |

Главный врач							                         Р.С. Галимова